# ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.

Состав Тома № 1:

А.  Графические материалы (Приложение Часть2.)

1.  План архитектурно-планировочной организации территории (основной     чертеж).

2.  Разбивочный чертеж красных линий.

3. Ведомость координат для разбивки участков

4.  Чертеж организации транспорта, сети дорог и улиц.

5.  Чертеж размещения инженерных сетей и сооружений.

Б. Пояснительная записка.

I.     Общая часть.

II.    Анализ существующего использования планируемой территории.

III.   Положения проекта планировки территории:

III.1   Положения о характеристиках планируемого развития территории в границах проекта планировки территории. Градостроительные регламенты.

III.2   Положения о характеристиках планируемого развития территории жилых кварталов по плотности жилого фонда и параметрам застройки в границах проекта планировки территории.

III.3 Положения о характеристиках развития систем социального обслуживания.

III.4. Положения о характеристиках развития систем транспортного обслуживания.

III.5. Положения о характеристиках развития систем инженерной подготовки.

III.6.  Положения о характеристиках развития систем инженерного обеспечения.

Глава I.

Общая часть.

"Проект планировки территории по адресу: Костромская область, г.Буй, ул. Возрождения, бывшая база РСУ БО» выполнен по заказу Администрация городского округа города Буй Костромской области.

Планировочная документация на территорию разрабатывается на основании:

- технического задания на проектирование от 26.08.2013 г. (приложение №1 к договору №18-13 от 26.08.2013).

Данная работа выполнена в соответствии с Градостроительным кодексом  Российской Федерации, Земельным кодексом российской Федерации, СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, РДС 30-201-98 и другими строительными нормами и правилами и действующими нормативными актами Российской Федерации, а также:

- законом Костромской области «О проектах планировки территорий Костромской области», принятым Костромской областной Думой 19 апреля 2007 года;

- постановлением администрации городского округа город Буй Костромской области от 1.02.2011 №71 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документов по планировке территорий городского округа город Буй»;

- постановлением администрации городского округа город Буй Костромской области от 08.07.2013 №602 «О подготовке документации по планировке территории по адресу: Костромская область, г. Буй, ул. Возрождения, бывшая база РСУ БО»;

- Генеральным планом городского округа город Буй утвержден решением Думы городского округа город Буй Костромской области от 27.02.2010 года №732;

- Правилами землепользования и застройки городского округа город Буй, утвержденные решением Думы городского округа город Буй Костромской области от 24.09.2010 №732.

Исходные данные представлены:

- отделом архитектуры и градостроительства г. Буя Костромской области;

- эксплуатирующими организациями для проектирования инженерных сетей.

При разработке проекта планировки территории использованы материалы топографической съемки М 1:5000, 1:2000, М 1:500, предоставленной отделом архитектуры и градостроительства г. Буя Костромской области.

Данный проект является регулятивным архитектурно-планировочным документом, определяющим основные направления развития района.

Глава II.

Анализ существующего использования планируемой территории.

II.1 Местоположение территории, основные планировочные и пространственные связи.

Проектируемая территория расположена в квартале, ограниченном улицами: Пушкина, Возрождения, Вологодская Дзержинского. Жилищный фонд представлен одноэтажными одноквартирными домами усадебного типа и многоквартирными одноэтажными домами. Материал стен – дерево.

Планировочный район за рекой Кострома представляет собой целостную архитектурную среду, наиболее сохранивший первозданный вид рядовой застройки, окружающий памятники. Планировка улиц сосредоточена в композиции с р. Костромой.

Проект планировки охватывает территорию площадью 1,6 га. В настоящее время на данной территории нет жилой застройки.

Краткая климатическая характеристика:

Климат умеренно-континентальный. Среднегодовая температура воздуха

+2,6o С. Максимальная температура + 36o С, минимальная - 40o С. Преобладающее направление ветра—юго-западное. Среднее количество осадков—600 мм в год. По геоботаническому районированию территория относится к лесной зоне, подзоне южной тайги.

-средняя температура наиболее холодной пятидневки    -     32° С

- нормативный напор ветра                                                  17 кг/м2

- нормативное значение снегового покрова  -                       268 кг/м2

- климатический район для строительства                             II В

II.2  Характеристика существующего использования территории.

В настоящее время территория свободна от застройки. На рассматриваемой территории из инженерных сетей проходит воздушная линия электропередач                          (ЛЭП 0,4 кВ). На участке располагается существующая трансформаторная подстанция, подъезд к которой осуществляется по грунтовой дороге.

По участку проходит граница водоохраной зоны (200 м) от р. Кострома, поэтому 9 268 м2 находится в водоохраной зоне.

Согласно «Правил землепользования и застройки городского округа г. Буй  Костромской области» данная территория относится к зоне  Ж – 1 - зона индивидуальной усадебной жилой застройки.

Основные виды разрешенного использования:

- усадебные, одноквартирные жилые дома  от 450 – 1500 м2;

- блокированные двухквартирные жилые дома с приквартирными участками при каждой квартире от 600 м 2.

Территория предназначена для  индивидуального жилищного строительства, градостроительный регламент устанавливает департамент культуры Костромской области (госорган, уполномоченный по вопросам сохранения объектов культурного наследия).

Глава III.

ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ:

III.1   Положения о характеристиках планируемого развития территории в границах проекта планировки территории.

Основные направления градостроительного развития территории.

Предлагается застройка индивидуальными, одноэтажными жилыми домами, с приусадебными  участками площадью 700-900 м2. Размеры приусадебных и земельных участков в городских округах и городских поселениях принята согласно приложения 7 "Региональных нормативов градостроительного проектирования Костромской области".

Ширина в красных линиях принята 15 м, согласно таб. 70 "Региональных нормативов градостроительного проектирования Костромской области".

При разработке планировочной структуры территории учтены требования  Водного кодекса РФ, ст. 65, п. 16. " В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды."

Данный вариант застройки рассматривался при условии применения локальных очистных сооружений индивидуального типа.

Таблица №1

| Номер участка (см. «Разбивочный чертеж красных линий») | Зона, согласно ПЗЗ | Площадь участка, кв.м. | Вид разрешенного использования участка |
| --- | --- | --- | --- |
| Участок №1 | Ж-1 | 707,66 | Для индивидуального жилищного строительства |
| Участок №2 | Ж-1 | 779,42 | Для индивидуального жилищного строительства |
| Участок №3 | Ж-1 | 792,88 | Для индивидуального жилищного строительства |
| Участок №4 | Ж-1 | 793,60 | Для индивидуального жилищного строительства |
| Участок №5 | Ж-1 | 885,61 | Для индивидуального жилищного строительства |
| Участок №6 | Ж-1 | 857,53 | Для индивидуального жилищного строительства |
| Участок №7 | Ж-1 | 827,19 | Для индивидуального жилищного строительства |
| Участок №8 | Ж-1 | 839,07 | Для индивидуального жилищного строительства |
| Участок №9 | Ж-1 | 883,49 | Для индивидуального жилищного строительства |
| Участок №10 | Ж-1 | 862,04 | Для индивидуального жилищного строительства |
| Участок №11 | Ж-1 | 850,23 | Для индивидуального жилищного строительства |
| Участок №12 | Ж-1 | 840,46 | Для индивидуального жилищного строительства |
| Участок №13 | Ж-1 | 840,46 | Для индивидуального жилищного строительства |

Основные технико-экономические показатели  "Проекта планировки территории по адресу: Костромская область, г.Буй, ул. Возрождения, бывшая база РСУ БО»:

Таблица №2

| № | Наименование показателей | Ед.изм. | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь земельного участка | га | 1,6 |
| 2 | Площадь земельного участка под дорогами и проездами | кв.м | 2446,53 |
| 3 | Количество земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (из расчета 1 земельный участок -700-900 кв.м ) | шт. | 13 |
| 4 | Площадь участков для ИЖС | кв.м | 10 760,79 |
| 5 | Этажность | шт. | 1 |
| 6 | Количество жителей (из расчета 1 дом на 3 человека) | чел. | 39 |
| 7 | Общая площадь жилья (из расчета 18 кв.м на человека) | кв.м | 702 |
| 8 | Протяженность инженерных сетей ЛЭП 0,4 кВ | пог.м | 517,2 |

III.2.   Положения о характеристиках планируемого развития территории

жилых кварталов по плотности жилого фонда и параметрам застройки в

границах проекта планировки территории.

Строительство жилой застройки.

Застройка индивидуальными, одноэтажными жилыми домами без разделения на очереди строительства.

Количество жителей (из расчета 1 дом на 3 человека) - 39

Жилищный фонд всего составит 702 м2 (из расчета  18 кв.м на человека)

Плотность населения - составит 27 чел/га .

III.3  Положения о характеристиках развития систем социального обслуживания.

Для обеспечения населения  данной территории всеми видами учреждений культурно-бытового назначения в проекте планировки был произведен расчет данных учреждений на расчетный срок.

Расчетом предусмотрено размещение учреждений повседневного пользования, приближенных к потребителю по радиусу их доступности (до 0,5 км). Рассматриваемая территория  размещается в зоне радиусов обслуживания существующих: детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, продовольственных  магазинов, блоков первичного обслуживания, предприятий общественного питания.

III.4. Положения о характеристиках развития систем транспортного обслуживания.

Проезды местного значения

Категория дорог принята согласно таб. 7,8  СП 42.13330.2011 "Градостроительство планировка и застройка городских и сельских поселений" как "улицы и дороги местного назначения",  с шириной полосы движения 3 м, проезжей части 6 м.

Автомобильные стоянки

Данная территория предусмотрена для застройки индивидуальными жилыми домами.  Стоянка и хранение транспорта осуществляется на территории индивидуальных участков с помощью гаражей или открытым способом. Проектом предусмотрена гостевая стоянка на 6 м/мест.

III.5. Положения о характеристиках развития систем инженерной подготовки.

Для освоения данной территории под капитальную застройку необходим комплекс мероприятий по организации поверхностного стока.

В настоящее время отвод поверхностных вод с проектируемой территории полностью не обеспечен.

Вертикальная планировка по улицам выполнена методом проектных горизонталей с максимальным приближением к существующему рельефу при условии обеспечения стока поверхностных вод.

Продольные уклоны  улиц и проездов назначены в пределах требований СНиП.

Конструкция дорожных одежд принята капитальной – с асфальтобетонным покрытием, соответствующим принятой категории улиц.

III.6.  Положения о характеристиках развития систем инженерного обеспечения.

В планировочном районе отсутствует центральное теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение. В  перспективе  планируется газификация района.

При разработке проекта предполагались, в основном,  локальные инженерные сооружения:

Водоотведение - локальные очистные сооружения (ЛОС на каждом участке для ИЖС, 13 шт ). Отвод очищенной воды осуществляется в окружающую среду (грунт, канаву, колодец). Степень очистки уточняется согласно техусловий, а также местных органов СЭС.

Водоснабжение - водопроводные скважины (на каждом участке для ИЖС, 13 шт). Расстояние между локальными очистными сооружениями и водопроводной скважиной принято не менее 20 м. Точное определение расстояния определяется после проведения гидрогеологических исследований, позволяющих оценить качество и состав грунта на участке.

Теплоснабжение - индивидуальные котельные на твердом топливе, угле, торфе и т.п.

Электроснабжение.

В настоящее время на рассматриваемой территории проходит воздушная линия электропередач (ЛЭП 0,4 кВ). На участке располагается существующая трансформаторная подстанция, подъезд к которой осуществляется по грунтовой дороге.

Проектом предусмотрен перенос участка ЛЭП 0,4 кВ,  а также подключение индивидуальных жилых домов  от существующей трансформаторной подстанции. К трансформаторной подстанции предполагается выполнить асфальтобетонный подъезд, шириной 3,5 м. Проектом предусмотрено наружное освещение территории.

Схема сетей электроснабжения застройки  на  проектной документации дана схематично и будет разрабатываться после выдачи технических условий на подключение на стадии рабочий проект.