АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   06 декабря 2016  года  № 988

О внесении изменений в постановление администрации городского  округа   город   Буй

от 06.11.2012 № 1252

В соответствии с Федеральным Законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в схему теплоснабжения городского округа город Буй Костромской области,  утвержденную постановлением администрации городского округа город Буй Костромской области от 06 ноября 2012 года № 1252 «Об утверждении схемы теплоснабжения городского округа город Буй», следующие изменения:

1) таблицу 19 раздела № 9 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии» изложить в следующей редакции:

«                                                                                                      Таблица 19

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Квартальная котельная №1 | 35 | 28,038 |
| 2 | Квартальная котельная №2 | 16,8 | 11,730 |
| 3 | Котельная ЦРБ | 2,16 | 1,237 |
| 4 | Котельная школы-интернат | 2,3 | 1,177 |
| 5 | Котельная Ивана Сусанина, 10 | 5,16 | 2,520 |
| 6 | Котельная мкр. "Химзавод" | 7,5 | 4,202 |
| 7 | Котельная школы №9 | 0,601 | 0,376 |
| 8 | Котельная по ул. Клубная | 0,344 | 0,221 |
| 9 | Котельная по ул. Коммунистов, 18* | 4,044 | 1,553 |
| 10 | Котельная пос. Салама | 0,44 | 0,220 |
| 11 | Котельная школы №5 | 0,100 | 0,040 |
| 12 | Котельная НФС | 0,530 | 0,210 |
| 13 | Котельная ОСК | 1,120 | 0,232 |
| 14 | Котельная ГПТУ | 0,17 | 0,123 |
| 15 | Котельная мест. Булгарим | 0,03 | 0,1 |

* Котельная по ул. Коммунистов, 18, работающая на газовом топливе введена в эксплуатацию   с 2014 г.»;

2) таблицу 15 раздела № 4 «Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» дополнить пунктами следующего содержания:

«

| Котельная ОГБОУ СПО «Буйский областной колледж искусств» | Модернизация котельной (переход на другой вид топлива с угля на природный газ) | Модернизация угольной котельной без постоянного присутствия обслуживающего персонала повышение КПД котельной до 92- 95% снижение затрат на производство тепла |
| --- | --- | --- |
| Котельная ОГБУК «Костромской госуд. историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» и Дом детского творчества | Модернизация котельной (переход на другой вид топлива с электроэнергии на природный газ) | Модернизация электрокотельной без постоянного присутствия обслуживающего персонала повышение КПД котельной до 92- 95% снижение затрат на производство тепла |

»;3)  Раздел 4 «Предложение по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» дополнить пунктом 4.3. следующего содержания:

«4.3 Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продлённого ресурсов:

4.3.1. Строительство тепловой сети к дому №2 по ул. Советская (точка врезки – подземная тепловая сеть около здания по ул. Островского, д. 3 с устройством теплового колодца ТК-17Е);

4.3.2. Реконструкция (замена ввода) теплосети подземного исполнения по ул. Ивана Сусанина, д. 9 (изоляция – ППУ; Ø=150 мм; L=70м);

4.3.3. Реконструкция (замена подземного участка) теплосети по ул. 1917 года к д. №1 (изоляция – ППУ; Ø=108 мм; L=83,5 м);

4.3.4. Реконструкция (замена участка теплосети подземного исполнения)                              по ул. Октябрьской Революции, д. 47-51 до ТК 2/31 (изоляция – ППУ; Ø=159 мм; L=24 м);

4.3.5. Реконструкция (замена подземного участка теплосети) по ул. Х Годовщины Октября, д. №24 (изоляция – ППУ; Ø=89 мм; L=43 м);

4.3.6. Реконструкция (замена подземного участка теплосети под дорогой) по ул. Клубная      (изоляция – ППУ; Ø=108 мм; L=56 м);

4.3.7. Реконструкция  (вынос транзитной теплосети)   из под  домов  №  № 38-а, 40-а, 41-а   по  ул. Боровая   (изоляция – ППУ; Ø=76 мм; L=218,7м).»;

4)  таблицу 16 раздела № 6 «Перспективные топливные балансы» изложить в следующей редакции:

«

| Наименование котельной, адрес | Существующий баланс основного топлива | Основной вид топлива | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой расход, т.у.т., по факту топлива 2015 г. |  |  |  |
| Квартальная котельная №1 | 10 602,20 | Газ | Мазут | Мазут |
| Квартальная котельная №2 | 5 495,86 | Газ | Мазут | Мазут |
| Котельная ЦРБ | 523,01 | Газ | Нет | Нет |
| Котельная школы-интерната | 474,44 | Газ | Нет | Нет |
| Котельная Химзавода | 1 760,95 | Газ | Нет | Нет |
| Котельная И. Сусанина | 825,29 | Газ | Нет | Нет |
| Котельная школа №9 | 128,23 | Газ | Нет | Нет |
| Котельная пос. Салама | 151,03 | Уголь | Нет | Нет |
| Котельная по ул. Коммунистов, 18* | 617,88 | Газ | Нет | Нет |
| Котельная НФС | 153,24 | Уголь | Нет | Нет |
| Котельная школы №5 | 24,67 | Уголь | Нет | Нет |
| Котельная Салама, ул. Клубная | 112,22 | Газ | Нет | Нет |
| Котельная ОСК | 159,63 | Уголь | Нет | Нет |

»;

5)  таблицу 17 раздела № 6 «Перспективные топливные балансы» изложить в следующей редакции:

«                                                                                              Таблица 17

| Наименование котельной, адрес | Существующий баланс основного топлива | Основной вид топлива | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой расход, т.у.т., по факту топлива 2015 г. |  |  |  |
| Квартальная котельная №1 | 10 602,20 | Газ | Мазут | Мазут |
| Квартальная котельная №2 | 5 495,86 | Газ | Мазут | Мазут |
| Котельная ЦРБ | 523,01 | Газ | Нет | Нет |
| Котельная школы-интерната | 474,44 | Газ | Нет | Нет |
| Котельная Химзавода | 1 760,95 | Газ | Нет | Нет |
| Котельная И. Сусанина | 825,29 | Газ | Нет | Нет |
| Котельная школа №9 | 128,23 | Газ | Нет | Нет |
| Котельная пос. Салама | 151,03 | Газ | Нет | Нет |
| Котельная по ул. Коммунистов, 18* | 617,88 | Газ | Нет | Нет |
| Котельная НФС | 153,24 | Уголь | Нет | Нет |
| Котельная школы №5 | 24,67 | Уголь | Нет | Нет |
| Котельная Салама, ул. Клубная | 112,22 | Газ | Нет | Нет |
| Котельная ОСК | 159,63 | Уголь | Нет | Нет |

* Котельная по ул. Коммунистов, 18, работающая на газовом топливе введена в эксплуатацию   с 2014 г.».

6) таблицу 18 раздела № 7 «Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение» изложить в следующей редакции:

«                                                                                        Таблица  18

| п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Цели реализации мероприятия | Объёмные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. | Финансовые потребности всего, тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 10 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Мероприятия по реконструкции объектов теплоснабжения |
| 1. | Котельные г. Буй | Проведение энергетического аудита котельных ООО «Тепловодоканал» | 16 | 16 | - | - | - | - | 2 000 | 2 000 | - | - | - | - |
| 2. | Котельные г. Буй | Проведение испытаний тепловых сетей на фактические потери | 16 | 8 | 8 | - | - | - | 800 | 400 | 400 | - | - | - |
| 3. | Котельные г. Буй | Наладка гидравлического режима тепловых сетей | 16 | 8 | 4 | 4 | - | - | 1 600 | 800 | 400 | 400 | - | - |
| 4. | Котельные г. Буй | Проведение режимно-наладочных испытаний котлов | 16 |  | 3 | 5 | - | - | 500 |  | 200 | 300 | - | - |
| 5. | Установка автоматических установок ХВО на котельных, не оборудованных указанными системами (5 котельных) | Увеличение срока эксплуатации котлов | 5 | - | 2 | 3 | - | - | 600 | - | 200 | 400 | - | - |
| 6. | Модернизация оборудования котельных по итогам энергоаудита | Повышение эксплуатационных свойств оборудования, снижение затрат на собственные нужды, снижение эксплуатационных расходов | 16 | - | 16 | - | - | - | В соответствии с ПСД | - | - | - | - | - |
| 7. | Перевод на газ котельной Школа №5 | Снижение себестоимости тепловой энергии | 1 | - | - | 1 | - | - | 400 | - | - | 400 | - | - |
| 8. | Закольцовка отдельных котельных для повышения надежности теплоснабжения и распределения нагрузки. Решение о возможности выполнения по итогам энергоаудита | Повышение надежности и распределение нагрузок между источниками тепла | - | - | - | - | - | - | В соответствии с ПСД | - | - | - | - | - |
| 9. | Модернизация наземных и подземных тепловых сетей с использованием новых видов изоляции (ППУ-пенополиуретановая скорлупа) |  | - | - | - | - | - | - | В соответствии с ПСД | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 3 040 | - |
| 10. | Перевод на газ котельной Баня | Снижение себестоимости тепловой энергии | 1 | - | - | 1 | - | - | В соответствии с ПСД | - | - | - | - | - |
| 11. | Замена котельной Горем на модульную | Снижение себестоимости тепловой энергии | 1 | - | - | 1 | - | - | В соответствии с ПСД | - | - | - | - | - |
| 12. | Модернизация угольной котельной по ул. Фурманова, д. 7 (переход на другой вид топлива с угля на природный газ) | Снижение себестоимости тепловой энергии | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 795 | - | - | - | 95 | 1 700 |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объекта теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |
| 13. | Установка приборов учёта тепловой энергии на котельных ЦРБ и школы-интернат | В соответствии с Федеральным законом РФ от 23.11.2009 г. №261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности" | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 540 |
| Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |
| 14. | Модернизация котельной ОГБОУ СПО «Буйский областной колледж искусств» | Перевод котельной с угольного топлива на природный газ | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 200 | - | - | - | 160 | 2 040 |
| 15. | Модернизация котельной ОГБУК «Костромской госуд. историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» и Дом детского творчества | Перевод котельной с топлива электроэнергия на топливо – природный газ | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 035 | - | - | - | 160 | 1 875 |

».

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа город Буй Костромской области  Ягодина  А.В.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель главы

администрации городского

округа город Буй                                                                            А.В. Ягодин