# Приложение

к Правилам пользования газом

в части обеспечения безопасности

при использовании и содержании

внутридомового и внутриквартирного

газового оборудования

при предоставлении коммунальной

услуги по газоснабжению

МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ (ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ)

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ВНУТРИДОМОВОГО

И (ИЛИ) ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

───────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────

Наименование работы              │       Наименование

│  обслуживаемого объекта

───────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────

1.  Визуальная проверка целостности и          внутридомовое и (или)

соответствия нормативным требованиям       внутриквартирное газовое

(осмотр) внутридомового и (или)            оборудование

внутриквартирного газового оборудования

2.  Визуальная проверка наличия свободного     внутридомовое и (или)

доступа (осмотр) к внутридомовому и (или)  внутриквартирное газовое

внутриквартирному газовому оборудованию    оборудование

3.  Визуальная проверка состояния окраски и    газопроводы

креплений газопровода (осмотр)

4.  Визуальная проверка наличия и целостности  газопроводы

футляров в местах прокладки через

наружные и внутренние конструкции

многоквартирных домов и домовладений

(осмотр)

5.  Проверка герметичности соединений и        внутридомовое и (или)

отключающих устройств (приборный метод,    внутриквартирное газовое

обмыливание)                               оборудование

6.  Проверка работоспособности и смазка        отключающие устройства,

отключающих устройств                      установленные на

газопроводах

7.  Разборка и смазка кранов                   бытовое газоиспользующее

оборудование

8.  Проверка работоспособности устройств,      предохранительная

позволяющих автоматически отключить        арматура, системы

подачу газа при отклонении контролируемых  контроля загазованности

параметров за допустимые пределы, ее

наладка и регулировка

9.  Регулировка процесса сжигания газа на      бытовое газоиспользующее

всех режимах работы, очистка горелок от    оборудование

загрязнений

10. Проверка давления газа перед               индивидуальная баллонная

газоиспользующим оборудованием при всех    установка сжиженных

работающих горелках и после прекращения    углеводородных газов

подачи газа

11. Замена баллонов для сжиженных              групповые и

углеводородных газов                       индивидуальные баллонные

установки сжиженных

углеводородных газов

12. Проверка наличия тяги в дымовых и          дымовые и вентиляционные

вентиляционных каналах, состояния          каналы

соединительных труб с дымовым каналом

13. Инструктаж потребителей газа по            бытовое газоиспользующее

безопасному использованию газа при         оборудование

удовлетворении коммунально-бытовых нужд

Постановление Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 (ред. от 15.04.2014) "О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования" (вместе с "Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению") {КонсультантПлюс}